## Slide 1: 매킨토시 HW/SW 연동 보안성 연구
한국항공대학교 석사과정 정재헌
연구책임자 : 김철기

## Slide 2: Macintosh Firmware 보안

## Slide 3: Firmware 보안의 중요성

## Slide 4: Macintosh Firmware - EFI
기존의 BIOS Firmware를 대체할 목적으로 인텔에서 개발
인텔에서 제공하는 EDK로 개발
  C언어로 EFI Application 및 Driver 개발 가능
  Core 및 인터페이스 등의 소스 오픈
  대부분의 Firmware 개발 업체들은 오픈된 Core 및 인터페이스 소스 사용

## Slide 5: Macintosh Firmware 보안성 고찰
Macintosh Firmware를 임의의 코드로 업데이트 시킬 수 있는가?
  업데이트 가능한 것으로 확인
Trammell Hudson의 Thunderstrike
  EFI 환경에서 업데이트 가능
Trammell Hudson의 Thunderstrike2
  OS 환경에서 업데이트 가능

## Slide 6: Macintosh Firmware 보안 메커니즘

## Slide 7: Macintosh Firmware 보안 메커니즘
PR, FLOCKDN
레지스터
세팅

## Slide 8: Macintosh Firmware 업데이트 흐름
펌웨어 업데이트 중엔
FLOCKDN 레지스터
세팅하지 않음
펌웨어 업데이트 프로그램(SCAP파일) 마운트 및 수행
FLOCKDN
레지스터
세팅

## Slide 9: Macintosh Firmware 업데이트 과정
<Apple의 공식 EFI 업데이트 패키지 내부의 스크립트>

## Slide 10: Macintosh Firmware 업데이트 과정
bless 프로그램을 통해 임의로 수정한 scap 파일을 업데이트하려고 할 경우?
->업데이트 수행되지 않음
  bless 프로그램 자체는 scap 파일에 대한 verfication 없음
  EFI bootROM의 dxe phase에서 업데이트 직전에 RSA signature check

## Slide 11: Macintosh Firmware 업데이트 과정
guid check
SCAP signature
check
펌웨어 볼륨
마운트 및 수행

## Slide 12: Macintosh Firmware 업데이트 보안 허점
같은 DXE phase에서 ProcessFirmwareVolume
함수 포인터 hooking 가능

## Slide 13: Option ROM
BootROM에 의해 불리는 시스템 외부 Firmware
대표적으로 플러그인 어댑터들(SCSI, NIC, 비디오 등) 내부에 존재
EFI에서는 DXE phase의 ring 0에서 load되고 수행

## Slide 14: Macintosh Firmware DXE phase 흐름도
DXE phase
Option ROM 수행
scap 파일
rsa signature check
펌웨어
업데이트
ProcessFirmware
Volume()
our_Process
FirmwareVolume()
Option ROM 수행

## Slide 15: 사용 Device
Thunderbolt Ethernet Adapter
Broadcom의 bcm57762 컨트롤러 내장
PXE Firmware 이용

## Slide 16: Option ROM 프로그래밍
EDK로 efi driver 프로그래밍
EfiRom 툴로 efi 파일을 rom 포맷의 파일로 변환 가능
broadcom의 b57udiag 툴로 pxe firmware 업데이트 가능

## Slide 17: 함수 포인터 접근
DXE_SERVICES

## Slide 18: 함수 포인터 접근

## Slide 19: 악성 Option ROM 코드

## Slide 20: 보안 공격 제약 사항
Option ROM의 용량 = 64KB
SCAP 파일의 크기 = 8MB
단, 펌웨어에서 애플의 rsa public key를 우리의 public key로 바꾼 후, 2차적으로 우리의 private key로 서명된 펌웨어로 업데이트 가능

## Slide 21: 펌웨어 public key 수정

## Slide 22: 향후 연구 방향
실제로 악성코드를 가진 펌웨어를 업데이트 시켜 치명적인 공격성을 설명
펌웨어 업데이트 과정의 보안 허점에 대해 해결 방안 제시

## Slide 23
Q & A